M 003 Петушок Общие размеры: Длина – 2760 мм. Ширина – 1620 мм. Высота – 1800 мм. Лаз в виде фигуры Петушка состоит из туловища и двух приставных лестниц. Конструкция изготовлена из трубы 32*2,8 мм., 25*2,8 и 15*2,8 мм. Соединение элементов происходит при помощи оцинкованных болтов. Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Изделие устанавливается в заранее подготовленные отверстия глубиной 0,5 м. и заливаются бетоном. Изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Гарантия 12 мес.