Карусель G702

Общие размеры: Длина – 1542 мм. Ширина – 1542 мм. Высота –857 мм.

Карусель представляет собой разборную металлическую конструкцию, состоящую из платформы, центральной стойки, 4 сидений, опорного вала.

Платформа карусели представляет собой металлическую конструкцию, цельносвренную из профильной трубы 40*25*1,5 мм. Каркас платформы окольцован металлической трубой 32*2,8 мм и покрыт сверху ламинированной фанерой диаметром 1455*9 мм с сеткой.

Центральная стойка, выполняющая функцию руля, представляет собой цельносваренную металлическую конструкцию, изготовленную из трубы 25*2,8 мм и 89*3 мм. Диаметр руля составляет 627 мм.

Сидения выполнены из фанеры марки ФСФ 417*427*18 мм. Спинка сидений выполнена из трубы 20*2,8 мм. Каркас сидения крепится к фланцу, который состоит из листа ГК толщиной 5 мм площадью 0,17 м2 , приваренного к основанию опоры из трубы 40*3 мм высотой 375 мм.

Конструкция собирается на узел вращения, состоящий из корпуса, опорного вала, подшипников № 208 и № 46210.

Соединение элементов происходит при помощи оцинкованных болтов. Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.

Изделие устанавливается в заранее подготовленные отверстия глубиной 0,5 м, которые заливаются бетоном. Изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Гарантия 12 мес.