J 113

Препятствие «Забор с наклонной доской»

Общие размеры: Длина - 4915 мм. Ширина – 3000 мм. Высота – 2000 мм.

Препятствие «Забор с наклонной доской» представляет собой цельносваренный каркас, приставной лестницы и приставной стойки с брусом.

Каркас изготовлен из профильной трубы 40*40*1,5 мм. и снаружи обшит ламинированной фанерой 10 мм. с сеткой.

Приставная лестница изготовлена из профильной трубы 40*40*1,5 мм., обшита ламинированной фанерой 18 мм. с поперечными уступами из фанеры.

Стойка бруса изготовлена из трубы 60*60*2 мм. Клееный брус 160*160 мм в сечении.

Вся металлическая конструкция окрашивается полимерной краской,  которая соответствует требованиям санитарных норм и экологической безопасности.

Сварные швы зачищены, гладкие.

Изделие поставляется в упакованном виде, устанавливается в заранее подготовленное отверстие глубиной 0,6 м и заливается бетоном.

Гарантия 12 месяцев.