C 300

Песочница C 300

Общие размеры: Длина - 2020 мм. Ширина – 2020 мм. Высота – 320 мм.

Песочница представляет собой  конструкцию, состоящую из 4 опорных столбиков, 4 боковин, 4 угловых декоративных элементов.

Опорные столбики изготовлены из профильной трубы 80*80*2 мм., длиной 620 мм.

Боковины изделия выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ 1840*320*18 мм.

Декоративный элемент выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ 300*300*18 мм.

Крепление боковин и декоративного элемента к опорным столбикам осуществляется при помощи болтового соединения через проушины.

Боковины и декоративные элементы покрытые двумя слоями грунта и эмалью на водной основе.

Соединение элементов конструкции происходит при помощи оцинкованных болтов.

Вся металлическая конструкция окрашивается порошковой краской, которая соответствует требованиям санитарных норм и экологической безопасности.

Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.

Изделие поставляется в разобранном упакованном виде. Собранное изделие устанавливается в заранее подготовленные отверстия глубиной 0,3 метра и заливается бетоном.

Гарантия 12 месяцев.