F 601 Качели Общие размеры: Длина — 2110 мм. Ширина – 1655 мм. Высота – 2340 мм. Качели представляют собой металлическую разборную конструкцию, состоящую из 4 вертикальных стоек, верней горизонтальной перекладины и цепного (либо канатного) подвеса. Стойки изготовлены из профильной трубы 80*80*2 мм. Верхняя горизонтальная перекладина выполнена так же из трубы 80*80*2 мм. и листа 6 мм., при помощи которого происходит соединение горизонтальной перекладины с опорными стойками посредством болтового соединения. Подвес выполнен из металлической оцинкованной цепи (либо армированного каната) и крепится к верхней перекладине через кронштейн. Соединение элементов происходит при помощи оцинкованных болтов. Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Изделие устанавливается в заранее подготовленные отверстия глубиной 0,5 м. и заливаются бетоном. Изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Гарантия 12 мес.