C 302

Песочница с крышкой C 302

Общие размеры: Длина - 1200 мм. Ширина – 1200 мм. Высота – 455 мм.

Песочница представляет собой  конструкцию, состоящую из 4 опорных столбиков, 4 боковин, 4 угловых декоративных элементов, 2 крышек с ручками.

Опорные столбики изготовлены из профильной трубы 80*80*2 мм., длиной 620 мм.

Боковины изделия выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ 1020*320*18 мм.

Декоративный элемент выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ 300*300*18 мм.

Крышка выполнена из влагостойкой фанеры марки ФСФ 700*1200*18 мм.

Крепление боковин и декоративного элемента к опорным столбикам осуществляется при помощи болтового соединения через проушины.

Боковины, декоративные элементы, крышки покрытые двумя слоями грунта и эмалью на водной основе.

Соединение элементов конструкции происходит при помощи оцинкованных болтов.

Вся металлическая конструкция окрашивается порошковой краской, которая соответствует требованиям санитарных норм и экологической безопасности.

Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.

Изделие поставляется в разобранном упакованном виде. Собранное изделие устанавливается в заранее подготовленные отверстия глубиной 0,3 метра и заливается бетоном.

Гарантия 12 месяцев.