H 801

Горка Н 801

Общие размеры: Длина - 4105 мм. Ширина – 880 мм. Высота – 2020 мм.

Горка представляет собой разборную конструкцию, которая состоит из каркаса, лестницы и ската.

В свою очередь, каркас горки представляет собой конструкцию из 4 металлических стоек  (труба профильная 80*80*2 мм, высотой 2520 мм.). Корпус горки состоит из 2-х половин, соединенных между собой трубой 40*40*1,5 мм. и посредством пола, изготовленного из ламинированной влагостойкой фанеры, толщиной 18 мм, с сеткой. Размер пола 840*880 мм . Крепление пола к каркасу башни при помощи мебельных болтов. В соответствии с ГОСТ Р 52169 башня оснащена защитной перекладиной (труба 20*2,8), соединение с башней происходит посредством сварочного соединения. Две свободные стороны защищены боковыми панелями, изготовленными из фанеры марки ФСФ размером 715*750*18 мм. с выфрезерованными отверстиями в виде кружочков, улучшающими эстетический вид изделия.

Приставная лестница размером 1050*1970*720 мм. состоит из следующих элементов: 2 каркасов из профильной трубы 40*40*1,5 мм. и ступеней, при помощи которых соединяются эти два каркаса.

Ступени (6 шт) изготовлены из ламинированной фанеры размером 510*160*18 мм. с сеткой.

Фланцы для крепления ступеней к каркасу изготовлены из листа 5 мм.

Скат представляет собой сборную конструкцию длинной 2110 мм и высотой 1250 мм, которая изготовлена из листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. Нержавеющий лист размером 625*2500 мм. Борта ската изготовленные из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18 мм. Борта ската соединяются посредством металлических сквозных шпилек. К скату крепится опора, состоящая из двух профильных труб 40*20*1,5 мм. и перекладины из трубы 15*2,8 мм.

Боковые панели и боковины ската покрыты  двумя слоями грунта и окрашены экологически чистыми материалами на водной основе.

Соединение элементов происходит при помощи оцинкованных болтов. Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.

Изделие устанавливается в заранее подготовленные отверстия глубиной 0,5 м. и заливаются бетоном. Изделие поставляется в разобранном и упакованном виде.

Гарантия 12 мес.