D 403

Турник D 403

Общие размеры:

Общие размеры: Длина – 3680 мм. Высота – 3000 мм. Ширина 80 мм.

Турник представляет собой металлическую разборную конструкцию, которая состоит из четырех стоек и трех турников разных высот.

Перекладины из трубы 25*2,8 мм крепятся к четырем стойкам, изготовленным из профильной трубы 80*80*2  мм.

Соединение элементов происходит при помощи оцинкованных болтов. Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.

Изделие устанавливается в заранее подготовленные отверстия глубиной 0,5 м. и заливаются бетоном. Изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Гарантия 12 мес.