J 114

Препятствие «Разрушенный мост»

Общие размеры: Длина - 6740 мм. Ширина – 2100 мм. Высота – 2000 мм.

Препятствие «Разрушенный мост» состоит из опорных стоек и опорных лестниц и бруса.

Опорные стойки изготовлены изготовлен из профильной трубы 60*60*2 мм

Опорные лестницы изготовлены так же из трубы 60*60*2 мм , поперечины из трубы 32*2,8 мм.

Сверху - клееный брус 160*160 мм в сечении.

Вся металлическая конструкция окрашивается полимерной краской,  которая соответствует требованиям санитарных норм и экологической безопасности.

Сварные швы зачищены, гладкие.

Изделие поставляется в упакованном виде, устанавливается в заранее подготовленное отверстие глубиной 0,6 м и заливается бетоном.

Гарантия 12 месяцев.