К 200

Хоккейная коробка

Борта коробки на металлических рамах с радиусом R- 7,5 м: высота панелей 1,22 м, длина - 2000 мм. Рама бортовой секции и опорные элементы треугольной формы изготовлены из стальной профильной трубы прямоугольного сечения 40*40*1,5 и 40*25*1,5 мм (стойки крепления) и 40*25*1,5 мм (рама). Рама облицована стеклопластиковой панелью толщиной 5 мм, или по желанию заказчика ПНД панелью с глянцевой поверхностью белого цвета толщиной 7 мм. Крепление – стальные оцинкованные заклепки. В верхней части борта предусмотрен поручень (перила) синего цвета, шириной 70 мм. В нижней части борта - отбойный профиль (пластина) шириной 200 мм желтого цвета. Поручень толщиной 20 мм, отбойный профиль толщиной 6 мм -  отдельный элемент облицовки из морозоустойчивого и ударопрочного высокомолекулярного полиэтилена с полным окрасом. В составе хоккейных бортов предусмотрены усиленные калитки (2 шт.) для игроков, шириной 900 мм с механизмом полуавтоматического запирания для выхода на игровое поле. Потайная кнопка на калитках, легко открываются в защитной перчатке со льда; технологические ворота двухстворчатые распашного типа (2 шт.) на откатных роликах с запирающей планкой распашного типа шириной 4000 мм (2 шт.). В комплекте предусмотрен весь комплект крепежа, все детали оцинкованы . Крепление бортовых секций к основанию площадки осуществляется через опорные элементы при помощи комплекта арматурных болтов.

Предусмотрено сетчатое ограждение по всему периметру поверх хоккейного борта: из стальной профильной трубы прямоугольного сечения 40*20*1,5 мм., заполненной оцинкованной сеткой-рабицей, ячейка 45*45*1,8 мм. Окраска - в синий цвет, с дополнительной декоративной панелью крепежа, улучшающей эстетический вид. Высота от верха хоккейного бота — 1,5 м. Рама покрыта полимерным порошковым покрытием.