F 608 Качели

Общие размеры: Длина — 4880 мм. Ширина – 1655 мм. Высота – 2346 мм.

Качели представляют собой металлическую разборную конструкцию, состоящую из 6 вертикальных стоек, 2-х верхних горизонтальных перекладин, цепного подвеса и подвеса «Гнездо».

Стойки выполнены из профильной трубы 80*80*2 мм длиной 2346 мм.

Перекладина изготовлена из профильной трубы 80*80*2 мм длиной 1750 мм, по краям которой приварены листы 6 мм размером 300*338 мм. На перекладине имеются проушины 60*80 мм для крепления через подшипники подвеса из металлической оцинкованной цепи. Между стойками и листом перекладины имеется вставка декоративная из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм, которая покрыта двумя слоями грунта и эмалью на водной основе.

Сидение подвеса представляет собой обрезиненную металлическую пластину размером 445*175 мм.

Перекладина для подвеса «Гнездо» изготовлена из профильной трубы 80*80*2 мм длиной 2100 мм, по краям которой приварены листы 6 мм размером 300*338 мм. Между стойками и листом перекладины имеется вставка декоративная из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной 18 мм, которая покрыта двумя слоями грунта и эмалью на водной основе.

Подвес «Гнездо» крепится к перекладине через фланцы 80*60*6 мм при помощи подшипников 203.

Диаметр сидения «Гнездо» составляет 1000 мм, плетение внутри кольца выполнено из четырехпрядного каната толщиной 16 мм. Качели комплектуются подвесами из армированного каната длиной 1300 мм.

Соединение элементов происходит при помощи оцинкованных болтов. Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.

Изделие устанавливается в заранее подготовленные отверстия глубиной 0,5 м, которые заливаются бетоном. Поставляется в разобранном и упакованном виде.

Гарантия 12 мес.