J 112

Препятствие «Стена с двумя проломами»

Общие размеры: Длина - 2400 мм. Ширина – 400 мм. Высота – 1100 мм.

Препятствие «Стена с двумя проломами» представляет собой цельносваренный каркас из профильной трубы 40*25*1,5 мм. и 25*25*1,5 мм.

Каркас снаружи обшит ламинированной фанерой 10 мм. с сеткой.

Конструкция выполнена в виде стены с двумя «окнами», размером 400*1000 и 500*600 мм.

Вся металлическая конструкция окрашивается полимерной краской,  которая соответствует требованиям санитарных норм и экологической безопасности.

Сварные швы зачищены, гладкие.

Изделие поставляется в упакованном виде, устанавливается в заранее подготовленное отверстие глубиной 0,6 м и заливается бетоном.

Гарантия 12 месяцев.