G 700

Карусель G 700

Общие размеры: Длина - 1200 мм. Ширина – 1160 мм. Высота – 820 мм.

Карусель представляет собой разборную металлическую конструкцию, состоящую из платформы, стойки с поручнями, опорного вала.

Платформа карусели представляет собой металлическую конструкцию, цельносваренную из профильной трубы 40*25*1,5 мм. Каркас трубы покрыт сверху ламинированной фанерой 1455*1145*10 мм. с сеткой, покрытой двумя слоями грунта и эмалью на водной основе.

Стойка с поручнем представляет собой цельносваренную металлическую конструкцию, изготовленную из трубы 25х2,8 мм. и центральной стойки 89х3 мм.

Стойка с поручнями крепится к платформе при помощи болтового соединения через проушины.

В свою очередь вся эта конструкция собирается на узел вращения, состоящий из корпуса, опорного вала, подшипников № 208 и № 46210.

Соединение элементов происходит при помощи оцинкованных болтов. Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.

Изделие устанавливается в заранее подготовленные отверстия глубиной 0,5 м. и заливаются бетоном. Изделие поставляется в разобранном и упакованном виде.

Гарантия 12 мес.