D 402

Гимнаст

Общие размеры: Длина – 1910 мм. Ширина – 1140 мм. Высота – 2400 мм.

Гимнаст представляет собой металлическую разборную конструкцию, которая состоит из одной пары вертикальных стоек, двух турников, двух гимнастических элементов, один из которых имеет спинку и подлокотники.

Металлические стойки изготовлены из профильной трубы 80*80*2 мм., сваренные между собой посредством металлической трубы 20*2,8 мм.

Турник изготовлен из труб 32х2,8 и 20х2,8 мм. Соединение элементов конструкции происходит посредством болтового соединения.

Гимнастические элементы изготовлены из трубы 32*2,8 мм. и 20*2,8 мм. Один из элементов дополнен подлокотниками и спинкой из ламинированной фанеры 18 мм. с сеткой.

Соединение элементов конструкции происходит посредством болтового соединения.

Вся металлическая конструкция окрашивается полимерной краской,  которая соответствует требованиям санитарных норм и экологической безопасности.

Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.

Изделие поставляется в упакованном виде, устанавливается в заранее подготовленное отверстие глубиной 0,6 м и заливается бетоном.

Гарантия 12 месяцев.