D 409

Спортивный комплекс «Лабиринт»

Общие размеры: Длина – 5700 мм. Ширина – 2500 мм. Высота – 2400 мм.

Спортивный комплекс «Лабиринт» представляет собой металлическую разборную конструкцию, которая состоит из турников, двух дугообразных рукоходов, рукохода «Солнышко», лесенок и вертикальных стоек.

В основе конструкции два опорных элемента из профильной трубы 80*80*2 мм, сваренные между собой металлической трубой 20*2,8 мм. в виде поручней являются одним из видов вертикальных стоек.

Дугообразный рукоход выполнен из труб 32*2,8 и 20*2,8 мм. При помощи которого происходит соединение двух опорных элементов через фланцы из листа толщиной 5 мм.

Рукоход «Солнышко» состоит из двух пар вертикальных опорных стоек, и элемента в виде «Солнышка» из труб 32*2,8 и 20*2,8 мм., при помощи которого происходит соединение двух опорных стоек.

Для изготовления лесенок используется труба 20*2,8 мм., изогнутая в виде дуги, и крепится болтовым соединением через фланцы к вертикальным стойкам.

Вся металлическая конструкция окрашивается полимерной краской,  которая соответствует требованиям санитарных норм и экологической безопасности.

Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.

Изделие поставляется в упакованном виде, устанавливается в заранее подготовленное отверстие глубиной 0,6 м и заливается бетоном.

Гарантия 12 месяцев.