K 003

Скалодром

Общие размеры: Длина - 2330 мм. Ширина – 1150 мм. Высота – 1350 мм.

Скалодром представляет собой металлическую разборную конструкцию, которая состоит из двух опорных половин, крыши, лавочки и фронтонов.

Опорные половины изготовлены из профильной трубы 80*80*2 мм. Каркас опорных половин из трубы 40*40*1,5 мм.

Крыша  выполнена из ламинированной фанеры размером 1150*1630*18 мм. с сеткой,  на которую крепятся каменные уступы.

Лавочка выполнена так же из ламинированной фанеры 250*960*18 мм. с сеткой и трубы 40*25*1,5 мм. Соединение элементов конструкции происходит посредством болтового соединения.

Фронтоны изготовлены из влагостойкой фанеры марки ФСФ. Покрыты двумя слоями грунта и эмалью на водной основе.

Вся металлическая конструкция окрашивается полимерной краской,  которая соответствует требованиям санитарных норм и экологической безопасности.

Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.

Изделие поставляется в упакованном виде, устанавливается в заранее подготовленное отверстие глубиной 0,6 м и заливается бетоном.

Гарантия 12 месяцев.