I 900 Урна переносная Общие размеры: Длина –310 мм. Ширина – 300 мм. Высота – 550 мм. Урна переносная состоит из опорной стойки и корзины для мусора. Опорная стойка изготовлена из профильной трубы 25*25*1,5 мм. Корзина для мусора – из листа толщиной 1 мм. с перфорированными отверстиями. Диаметр корзины – 250 мм., а высота – 420 мм. Соединение элементов происходит при помощи оцинкованных болтов. Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Гарантия 12 мес.