F 600 Качалка-балансир Общие размеры: Длина - 2715 мм. Ширина – 320 мм. Высота – 670 мм. Качалка-балансир представляет собой металлическую разборную конструкцию, состоящую из стойки и балансира с сидениями Стойка изготовлена из профильной трубы 80*80*2 мм. Балансир выполнен так же из трубы 80*80*2 мм. и 20*2,8 мм. Сидения выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ, которые крепятся к балансиру посредством мебельных болтов. Балансир крепится посредством оси через втулку к стойке. Сидения покрыты двумя слоями грунта и эмалью на водной основе. Соединение элементов происходит при помощи оцинкованных болтов. Все металлические детали покрыты порошковой краской, соответствующей требованиям санитарных норм и экологической безопасности. Сварные швы зачищены, гладкие. Все выступающие части и крепежные элементы в местах резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Изделие устанавливается в заранее подготовленные отверстия глубиной 0,5 м. и заливаются бетоном. Изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Гарантия 12 мес.